ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO

ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

SPECIJALNA MJERENJA

Diplomski rad :

Projektovanje i razvoj distribuiranog sistema prikupljanja i kontrole mjerenja procesnih velićina u realnom vemenu sa vizuelizacijom nadzora i vodjenja

Design and development of distrubuted system for acquisistion of measurement  and control of process variables in real time with monitoring  and visualization

U okviru realizacije diplomskog rada treba ostvariti slijedeće aktivnosti:

1. Pošavši od hardverskih i softverskih komponenenata jednog konkretnog HMI/SCADA distribuiranog sistema (  YOKOGAWA STARDOM SISTEM), u radu treba dizajnirati i razviti topologiju sistema akvizicije, mjerenja i kontrole procesnih velićina u okviru jedne konkretne aplikacije vezane za sistem nadzora i kontrole distribucije naftnih derivata putem autocisterni kao i kroz naftovode.

2. Za specificirani sistem,  potrebno je razviti programe u okviru programabilnih kontrolera koji će izvršavati aktivnosti prikupljanja i obrade kao i kontrole svih procesnih velićina u realnom vremenu i u okviru redundantne hardversko –softverske arhitekture zbog visokih zahtjeva na pouzdanost i raspoloživost sistema mjerenja i kontrole procesa.

3. Za HMI dio sistema vizuelizacije nadzora i vodjenja procesa od strane Operatora dati prikaz povezivanja  PLC kontrolera sa serverima podataka i sa Serverom HMI sistema putem OPC komunikacije i način realizacije i izgled nekih tipičnih ekrana za nadzor i vodjenje procesnih velićina kao i njihovih mjerenja i totalizacija.