ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO

ODSJEK ZA RAČUNARSTVO i INFORMATIKU

SPECIJALNA POGLAVLJA SOFTWARESKIH SISTEMA

Sarajevo, Decembar  2005

Sastav grupe:

- Gušić Adnan

- Grcić Aldijana

- Šahinpašić Sead

- Pepa Vedad

SEMINARSKI RAD Br. 23-GEN

Pošavši od  tehnološke sheme i opisa procesa pripreme, miješanja, obrade i proizvodnje različitih vrsta pivskih napitaka u sklopu fabrike pića odnosno pivare, te uključujući i proces punjenja boca i skladištenja, koristeći softwareski paket GENESIS32 i njegove mogućnosti integracije i obrade za HMI okruženje, uraditi slijedeći seminarski rad:

DESIGN OF HMI SYSTEM FOR MONITORING, CONTROL AND PRODUCTION  MANAGEMENT OF  BEER PRODUCTION AND FILLING  PLANT

Treba imati u vidu da se za process pripreme, miješanja i proizvodnje pivskih napitaka koriste specijalne recepture, kao što se vidi iz slijedećeg primjera:

Diving Duck India Pale Ale

Voda: - 20 litara

Slad: - 3.3 lb. John Bull extract

- 3 lbs. Cooper's Bitter

- 2 lbs. Brewmaster light DME

Hmelj za gorčinu: - 1 oz. Willamett (60 minuta kuhanja)

Hmelj za završni ukus: - 0.5 oz Kent Goldings (10     minuta kuhanja)

Hmelj za opor okus: - 1 oz Kent Goldings

Pivski kvasac: Wyeast #1056

Dodaci: - 4 oz malto-extrin prasak

- 1/2 kasike Isrich mossa

Prva fermentacija: 5 sedmica na 65 F

Druga fermantacija: po želji (priblizno jedna sedmica)

Rezultat:

Akohol 5,0-7,6 %

- Koristeći  Genesis32 HMI softwareski paket i njegove komponente GraphWorx32 , AlarmWorx32 i TrendWorX32, razviti ekrane koji bi omogućili nadzor i kontrolu procesa pripreme, miješanja i proizvodnje različitih vrsta pivskih napitaka, te kontrolu procesa fermantacije. Ekrani treba da prikažu i omoguće nadzor i kotrolu slijedećih procesnih dogadjaja:

- Upravljanje ulaznim sirovinama ( voda , slad, hmelj i ostali dodaci )

- Automatizirano upravljanje procesom pripreme, doziranja i miješanja, prema raspoloživim recepturama

- Monitoring procesa fermantacije pivskih napitaka

- Prikaz receptura  proizvodne palete pivskih napitaka

- Praćenje i prikazivanje alarma  ( real time i historijskih )

- Trendiranje ( real time i historijsko )

- Proširene obrade podataka  koristeći neku od relacionih baza podataka ( SQL Server, Access, Oracle ) kao što su :

  - finansijski obračuni prometa prodaje i nabavki sirovina

  - stanje zaliha ulaznih sirovina

  - izvještaj o stanju na skladištu

- Realizovati ekstenzivni i dovoljno detaljni help file koji će omogučiti drugim korisnicima da upotpunosti razumiju razvijenu aplikaciju te da je mogu autonomno koristiti i dodatno modificirati i proširiti. Ovaj help fajl treba biti inkorporiran u cjelokupnu aplikaciju i treba se pozivati iz nje.

d. Konfigurisati interfejsni jezik za aplikaciju koji uključuje izbor izmedju  engleskog i  bosanskog (hrvatskog/srpskog ) jezika