ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO

ODSJEK ZA RAČUNARSTVO i INFORMATIKU

SPECIJALNA POGLAVLJA SOFTVERSKIH SISTEMA

SEMINARSKI RAD u GENESIS V. 9.0-  Br. 17

Projektovanje i dizajn HMI/SCADA   bežičnog  sistema nadzora,  vodjenja i upravljanja   tramvajskim saobračajem u Sarajevu

Design of HMI/SCADA    wireless system   for monitoring,  supervision  and control of   tramway traffic in city of Sarajevo

Sastav grupe:

Profesor:

Red.prof.dr.Adnan Salihbegović dipl.el.ing

Sarajevo, Novembar  2006

OPIS APLIKACIJE

Za  saobračajno- tehnički  sistem čiji je opis  slijedeći:

Detaljnije podatke o  trasama, komunikacionim, kontrolnim i nadzornim sistemima  na tramvajskim linijama u Sarajevu i karakteristikama voznog parka, kontaktirati nadležno tehničko osoblje GRAS – Sarajevo.

Za opisanu  saobračajno tehničku   aplikaciju, realzovati će se razvoj, projektovanje  i konfigurisanje  HMI/SCADA  softverskog sistema sa slijedećim  segmentima:

- Realizirati ekrane i funkcionalnosti za kontrolu, upravljanje i nadzor sistema sa  ekranima za real time i historijski alarm i real  time i historijsko trendiranje, koristeći GENESIS32 softverski paket i njegove komponente GraphWorx32, AlarmWorx32 i TrendWorX32, Scriptworx32., itd.

2. Razviti , koristeći  pick akcije kao i skripting jezike: JScript, VBScript i VBA,  simulaciju za sve tagove koji se koriste na ovim  ekranima. Dodati  ekrane koji će omogućiti nadzor i vođenje svakog od objekata sa glavnog ekrana, uključujući i komandovanje svim objektima i njihovim parametrima, odnosno poslovnim dogadjajima.

- Povezati   tagove u aplikaciji putem Unified data Browsera sa OPC Serverima i njegovim statičkim i simuliranim dinamičkim tagovima. Koristiti  grupe i iteme  iz   lokalnih  i mrežno lociranih  tj. distribuiranih    OPC servera DA  (kao npr. ICONICS OPC Simulator, Iconics Simulator OPC Configurator,  Factory Soft Modbus OPC Sample, Factory Soft Modbus OPC DA, Softing OPC Toolbox Demo, MMIOPC Simulator). Koristiti i DataWorx32 da se demonstrira bridging podataka i funkcionalnosti koje podržava.

- Kod konfigurisanja Alarm Server konfiguratora i kreiranja OPC A&E Servera, konfigurisati alarmne grupe sa nivoima prioriteta i funkcionalnim ili lokacijskim  zonama grupisanja, te demonstrirati načine filtriranja alarma sa serverske i klijentske strane.

- Koristenjem tehnike Data maninga i Data mining konfiguratora povezati dio tagova iz aplikacije sa  podacima u MS Access ili MS SQL Server bazi podataka , i pohranjivat  podatke iz aplikacije (naprimjer dijelove pozicija opreme postrojenja  iz aplikacije koji su interesantni za održavanje i naručivanje rezervnih dijelova te potrošnog materijala, ili  stavke poslovanja i prometa unutar poslovnog sistema) u  MS Access ili MS SQL Server  relacionu bazom podataka. Podatke iz baze treba  ažurirati odnosno vaditi iz tabela baze i pokazivati na dodatnim  ekranima namjenjenom za održavanje i/ili pracenje poslovnih dogadjaja i prometa iz segmenta usluga poslovnog sistema.

- Korištenjem Language konfiguratora, generisati  funkcije prevođenja teksta na ekranima sa lokalnog  ( bosanskog/hrvatskog/srpskog ) na engleski i /ili neki drugi jezik .

- Demonstrirati način konfigurisanja  i  rad aplikacije kao Web serverske aplikacije  sa Web tankim klijentima (Web Thin Client) u Internet  mreži sa pristupom  pomoću  IE 6  ili Netscape  Browsera. Specificirati ograničenja realizovane aplikacije za rad kao Web Serverske aplikacije.

- Realizovati  ekstenzivni i dovoljno detaljni help file koji će omogućiti drugim korisnicima da u potpunosti razumiju razvijenu aplikaciju te da je mogu autonomno koristiti i dodatno modificirati i proširiti. Ovaj help fajl treba biti inkorporiran u cjelokupnu aplikaciju i treba se pozivati iz nje kao pdf fajl.

9. Koristiti  funkcionalnosti receptura ukoliko aplikacija to  zahtjeva

P.S.

Ostale karakteristike razvijene aplikacije trebaju biti u saglasnosti sa preporukama za razvoj aplikacija u GENESIS32 datim u dokumentu :

- Upustvo za pravljenje seminarskih radova u GENESIS32

koje   može biti downloadovano  sa   site-a   predmeta , ETF Sarajevo.